АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

(о готовности к эксплуатации в зимних условиях)

с.Щетинкино                                                                             04.09.2014 г.

1. Название здания (сооружения)  МКУК "Щетинкинский сельский клуб"

2. Адрес : с.Щетинкино ул.Лесная 1

3. Владелец (балансодержатель)  Администрация Щетинкинского сельсовета

4. Пользователи (наниматели, арендаторы)  МКУК "Щетинкинский сельский клуб"

5. Год постройки  1991

6. Материал стен  дерево

7. Этажность  1

8. Наличие подвала  нет

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя  Глава  сельсовета Щекалев Валерий Владимирович

Члены комиссии

1. Абеленцева Виктория Владимировна

2. Тамашкова Галина Степановна

3.  Кривошеина Елена Леонидовна

произвели проверку готовности  МКУК "Щетинкинский сельский клуб" по вышеуказанному адресу  к эксплуатации в зимних условиях и установили:

1. Техническое  состояние  основных   конструктивных  элементов  и

инженерного оборудования:

а) кровля  металлическая

б) чердачное помещение (утепление, вентиляция)  отсутствует вентиляция, требуется утепление.

в) фасад и наружные водостоки

г) проемы ________________________________________________________

д) внутренние помещения  в удовлетворительном состоянии

е) подвальные и встроенные помещения  отсутствуют

ж) отмостки и благоустройство отсутствуют

з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные  печное, требуется ремонт печи

и) местное отопление, дымоходы, газоходы  печная труба.

к) электроснабжение и освещение  в удовлетворительном состоянии

л) оборудование, инженерные устройства

м) _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. Обеспеченность:

а) топливом (запас в днях)  обеспечены на зиму дровами

б) уборочным инвентарем  обеспечены

3. Выполнение противопожарных мероприятий  проведен инструктаж

Выводы и предложения:  Требуется утепление чердака, ремонт печи.

__________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии                                           В.В.Щекалев

Члены комиссии                                                       В.В.Абеленцева

Г.С.тамашкова

Е.Л.Кривошеина

АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

(о готовности к эксплуатации в зимних условиях)

с.Щетинкино                                                                                                               04.09.2014 г.

1. Название здания (сооружения)   Администрация Щетинкинского сельсовета

2. Адрес : с.Щетинкино ул. Кравченко 7

3. Владелец (балансодержатель)  Администрация Щетинкинского сельсовета

4. Пользователи (наниматели, арендаторы)   Администрация Щетинкинского сельсовета

5. Год постройки

6. Материал стен  дерево

7. Этажность  1

8. Наличие подвала  нет

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя  Глава  сельсовета  Щекалев Валерий Владимирович

Члены комиссии

1.  Кривошеина Елена Леонидовна

2. Тамашкова Галина Степановна

3.  Мефед Виталий Михайлович

произвели проверку готовности  Администрации Щетинкинского сельсовета по вышеуказанному адресу  к эксплуатации в зимних условиях и установили:

1. Техническое  состояние  основных   конструктивных  элементов  и

инженерного оборудования:

а) кровля  металлическая

б) чердачное помещение (утепление, вентиляция)  отсутствует  вентиляция, требуется утепление.

в) фасад и наружные водостоки  требуется ремонт фундамента, утепление наружных стен,

г) проемы  требуется замена оконных проемов, дверей

д) внутренние помещения  в  плохом состоянии, требуется полный ремонт половой рейки.

е) подвальные и встроенные помещения  отсутствуют

ж) отмостки и благоустройство отсутствуют

з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные  печное, требуется  ремонт печи

и) местное отопление, дымоходы, газоходы  печная труба.

к) электроснабжение и освещение  в удовлетворительном состоянии

л) оборудование, инженерные устройства

м) _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. Обеспеченность:

а) топливом (запас в днях)  обеспечены на зиму дровами

б) уборочным инвентарем  обеспечены

3. Выполнение противопожарных мероприятий  проведен инструктаж

Выводы и предложения:  Требуется утепление чердака, ремонт печи, ремонт фундамента, утепление наружных  стен, замена оконных проемов, дверей, требуется полный ремонт половой рейки.

__________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии                                           В.В.Щекалев

Члены комиссии                                                       В.В.Абеленцева

Г.С.тамашкова

Е.Л.Кривошеина