АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕТИНКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУРАГИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2013                                   с.Щетинкино                             № 51-п

Об утверждении

Схемы  водоснабжения.

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  администрация Щетинкинского сельсовета постановила:

1.  Утвердить  прилагаемую Схему  водоснабжения  с.Щетинкино Курагинского района на период с 2013 по 2028г.

2. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой

3. Распоряжение вступает в силу со дня  опубликования.

4. Разместить на официальном сайте.

Глава  Щетинкинского  сельсовета                                               В.В.Щекалев

Утверждаю:

Глава Щетинкинского сельсовета

_______________ В.В.Щекалев

31.12.2013 год

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЩЕТИНКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КУРАГИНСКОГО РАЙОНА

I. Общие положения

Основанием для разработки схемы водоснабжения муниципального образования Щетинкинский сельсовет является:

- Федеральный закон от  07 .12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»;

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;

- Водный кодекс Российской Федерации;

Состав схемы водоснабжении муниципального образования Щетинкинский сельсовет на период с 2013 до 2020г.

Разработанная схема водоснабжения поселения включает  в себя:

1.Общие положения

2. Цели и задачи разработки схемы водоснабжения.

3. Общая характеристика МО Щетинкинский сельсовет.

4. Принципиальная схема водоснабжения ст. Щетинкино

5. Графическая часть  схемы холодного водоснабжения.

6. Существующее положение в сфере холодного водоснабжения

7. Расчетные расходы воды

8. Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   водоснабжения.

9. Перспективное  потребление  ресурсов в сфере  водопотребления в административных границах  поселения

II. Цели и задачи разработки схемы водоснабжения муниципального образования Щетинкинский сельсовет

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем, обеспечению  комфортных и безопасных условий для проживания  в поселении, обеспечению надежного водоснабжения  наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем  водоснабжения, внедрения энергосберегающих технологий.

Основными задачами при разработке схемы водоснабжения  поселений на период до 2020 г. являются:

- Обследование системы водоснабжения   и анализ существующей ситуации в  водоснабжении  поселений.

- Выбор оптимального варианта развития водоснабжения  и основные рекомендации по развитию системы  водоснабжения  поселений  до 2020года.

Водоснабжающая  организация определяется схемой водоснабжения.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу  водоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

III. Общая характеристика муниципального образования Щетинкинский сельсовет

Щетинкинский сельсовет

Статус: сельское поселение

Численность населения: 273 человек

В состав муниципального образования входят:

с. Щетинкино - удалённость от центра - -140 км

д. Джотка - удалённость от центра - 158 км

п. Джотка - удалённость от центра - 166 км

п. Сисим - удалённость от центра - 151 км

Адрес администрации: 662953, Курагинский район, с. Щетинкино, ул. Кравченко, 7

телефон: (39136) 9-82-40

В поселке есть основная общеобразовательная школа, Клуб, детсад, почта,  ФАП.

Жилой фонд.

В муниципальном образовании Щетинкинский сельсовет жилой фонд представлен одноэтажными и двухэтажными жилыми домами, включающими в с. Щетинкино дома, оборудованные водоснабжением. Жилая застройка с. Щетинкино,  д. Джотка, п. Джотка, п. Сисим представляет застройку низкой плотности, и представлена индивидуальными жилыми одноэтажными домами с приусадебными участками.

Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

Общественный центр МО Щетинкинский сельсовет сформирован в с Щетинкино.

В остальных населенных пунктах поселения сформированных общественных центров нет.

Таблица 4

Данные о жилом фонде и населении, проживающем в разных условиях

| № п/п | наименование населенного пункта | Всего домовладений | В т. ч. имеющих центральное водоснабжение | Количество проживающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с. Щетинкино |  |  |  |
| 2 | д. Джотка |  |  |  |
| 3 | п .Джотка |  |  |  |
| 4 | п. Сисим |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |

IV. Общая характеристика водоснабжения.

Общая площадь жилищного фонда 26,2 тыс. кв.м, в т.ч благоустроенного с централизованным  холодным  водоснабжением 20,8 кв.м

V. Существующее положение в сфере  холодного водоснабжения  поселений муниципального образования Щетинкинский сельсовет

1.Ресурсоснабжающей организацией в сфере холодного водоснабжения   является  ООО «Прогресс».

2.В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения в ст.  Щетинкино приняты подземные воды. Отбор воды осуществляется из скважины  на которой  установлен погружной насос ЭЦВ, индивидуальных скважин и  шахтных колодцев  у индивидуальных жилых домов.

| Населенный пункт | Источник водоснабжения | Водопроводные сооружения и сети |
| --- | --- | --- |
| сn. Щетинкино | Хозяйственно-питьевые нужды населения. Скважина (глубина скважины 45 м), забор питьевой воды производится глубинным насосом ЭЦВ 6-10-110, который заполняет 2 резервуара объемом 250 м³ каждый. Из резервуаров по водопроводу протяженностью 860 м вода самотеком поступает в разводящую сеть протяженностью 2250 м. Управление насосом производится вручную, автоматика полностью отсутствует. | Водопроводная сеть состоит из стальных водопроводных труб Ø50мм, общая длина 2250 м. Имеются вводы в дома |

Водохозяйственный баланс водопользования, составленный на основе отраслевых индивидуальных норм водопотребления

| Наименование населенного пункта | объем | в том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | хозпитьевые нужды | производств. нужды | прочие потребители | потери |
|  | м3/сут | тыс. м3/год | м3/сут | тыс. м3/год | м3/сут | тыс. м3/год | м3/сут | тыс. м3/год | м3/сут | тыс. м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ст. Щетинкино | 7,7 | 2,821 | 7,7 | 2,821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,2 | 1,168 |

За последние годы наблюдается стабильный состав качества воды по химическим и микробиологическим показателям. Все артезианские скважины находятся в технически исправном и удовлетворительном состоянии. Организован  І пояс зоны санитарной охраны для всех артезианских скважин  в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Согласно Протоколу лабораторных исследований цветность исходной воды составляет – не более 20, мутность – не обнаружено (не более 1,5 мг/дм3), железо – не более 0.1 мг/дм3.

По результатам бактериологического исследования вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

VI. Принципиальная схема водоснабжения.

с. Щетинкино

VII.Расчетные расходы воды

Расчет объемов водопотребления населением

ст. Щетинкино

| Степень благоустройства жил. фонда | численность населения, пользующегося услугами | Утвержденный норматив водопотребления, л/сут | Количество дней | Годовой объем водопотребления, м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Жилые дома с водопроводом и сливом местного поглощения | 18 | 75 | 365 | 492,8 |
| Жилые дома с водозаборными колонками | 102 | 40 | 365 | 1489,2 |
| Итого | 120 |  |  | 1982,0 |

VI1I. Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   водоснабжения

Средний износ трубопроводов теплосетей в поселении составляет 45%. Для решения данной задачи необходима модернизация сетей – замена ветхих стальных труб на трубы в пенополиуретановой изоляции (далее – ППУ изоляция). Всего на ст. Щетинкино протяженность водопроводных сетей составляет  860м. Изношенность труб является причиной недопоставки воды  потребителям.

Принятие Инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, обеспечить потребителей качественными услугами водоснабжения, разработать схему постепенной замены стальных труб, осуществить замену ветхих трасс на трубы в пенополиуретановой изоляции.

В 2013- 2020  в рамках комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры поселения планируется замена ветхих стальных труб на трубы в пенополиуретановой изоляции.

Планируется реконструкция водопроводных сетей  и  водозаборных сооружений, требующих замены. Предполагается установка приборов учета и регулирования расходования воды.

Для энергосбережения и повышения энергетической эффективности системы водоснабжения необходима установка импульсных преобразователей тока.

IХ.  Перспективное  потребление  ресурсов в сфере  водопотребления в административных границах  поселения

Численность населения  в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства  многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры.

Застройщики   индивидуального  жилищного фонда  используют автономные источники теплоснабжения. В связи с этим  потребностей в строительства тепловых сетей,  для целей отопления и горячего водоснабжения нет. Развитие централизованной системы канализации не предусматривается.

# Text boxes

СКВ с. Щетинкино

ул. Набережная, 1

Центральные водопроводные сети V – 2,821 тыс.м³/год в т.ч.

Население – 2,821 тыс.м³/год

Прочие потребители – нет

Производственные нужды – нет

Безвозвратные потери

V –1,168 тыс.м³/год

IV. Графическая часть  схемы  холодного  водоснабжения

ст. Щетинкино  (приложение 1)